Astronomický spínač 3720, 22, 24, 33, 34

| Technické parametre |
| --- |
| Referencia č. | 3720 | 3722 | 3724 | 3734 | 3733 |
| Nap. napätie (V) | 230 | 120 | 24 | 230 | 120 |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Príkon (W) | max. 2 | max. 3 |
| Počet spínaných kontaktov (16A) | 1 | 2 |
| Kontak pre káble (mm2) | 1,5 - 4 |
| Výdrž batérie | 6 rokov |
| Pracovná teplota | -20° C až +55° C |

Bezpečnosť

Prístroj doporučujeme pripájať iba kvalifikovanou osobou. Nesprávna inštalácia môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo ku vzniku požiaru. Neotvárajte prítroj za žiadnych okolností!

Pred zapojením prístroja si prečítajte návod a zaobstarajte si potrebné príslušenstvo pre inštaláciu. Používajte iba originálne príslušenstvo a doplnky. Všetky produkty firmy Legrand môžu byť otvárané iba poverenými pracovníkmi tejto firmy.Samovoľné otvorenie prístroja a úmyselné poškodzovanie bude viesť ku zrušeniu reklamačnej kvality.

Funkčnosť prístroja

Prístroj slúži pre spínanie obvodov bez externého snímača. Prístroj používa dáta ako čas, dátum, súradnice, pre vypočítanie východu a západu slnku. Robí tak od času po zapojení a použití tlačidiel ON/OFF . Je možné priamo po programovaní vypnúť, zapnúť program. Ďalšia možnosť je napojiť anténu pre prepojenie s družicou a tým automaticky upraviť nastavenia.

Prepínací čas je zobrazený v kruhu hodín na displeji v segmentoch. Po nastavení a prepočítaní dát sa segment rozsvieti.

Letný / zimný čas sa dá nastaviť ručne alebo automaticky.

- Nastavenie času

- Stlačte tlačidlo menu pre zobrazenie menu

- Potvrďte pomocou tlačidla OK

- Nastavte aktuálny čas hodín pomocou tlačidiel + a –, potvrďte tlačidlom OK

- Nastavte aktuálny čas minút

- Potvrďte nastavenia tlačidlom OK

- Nastavenie dátumu

- Stlačte tlačidlo menu pre zobrazenie menu

- Pomocou tlačidla pre podsvietenie a zmeny kanálu sa dostanete do menu pre dátum

- Potvrďte tlačidlom OK

- Nastavte deň pomocou tlačidiel + a -, potvrďte tlačidlom OK

- Nastavte mesiac pomocou tlačidiel + a -, potvrďte tlačidlom OK

- Nastavte rok pomocou tlačidiel + a –

- Potvrďte nastavenie tlačidlom OK

- Nastavenie súradníc

- Stlačte tlačidlo menu pre zobrazenie menu

- Pomocou tlačidla pre podsvietenie a zmeny kanálu sa dostanete do menu pre súradnice

- Nastavte zem. dĺžku pomocou tlačidiel + a - ,potvrďte tlačidlom OK

- Nastavte zemepisnú šírku pomocou tlačidiel + a – , potvrďte

- Nastavenie Off času (vypnutie)

- Stlačte tlačidlo menu pre zobrazenie menu

- Pomocou tlačidla pre podsvietenie a zmeny kanálu sa dostanete do menu pre nastavenie časovanie OFF

- Kanál 1

  - Nastavte pomocou tlačidiel + a - režim nonE bez nastavení alebo režim F7A na manuálne nastavenie

  - Pri manuálnom nastavení použite tlačidlá + a – pre nastavenie času vypnutia rovnakým sposobom ako pri nastavovaní času

- Kanál 2 - Rovnaké nastavovanie ako pri kanáli 1

- Nastavenie On času (zapnutie)

- Stlačte tlačidlo menu pre zobrazenie menu

- Pomocou tlačidla pre podsvietenie a zmeny kanálu sa dostanete do menu pre nastavenie časovanie ON

- Kanál 1

  - Nastavte pomocou tlačidiel + a - režim nonE bez nastavení alebo režim F7A na manuálne nastavenie

  - Pri manuálnom nastavení použite tlačidlá + a – pre nastavenie času vypnutia rovnakým sposobom ako pri nastavovaní času

  - Kanál 2 - Rovnaké nastavovanie ako pri kanáli 1

- Nastavenie Offset (časový posun prepínania)

- Offset slúži pre posunutie času prepínania. Ak napríklad nastavíme Offset na -30 minút bude nám prepínať 30 minút po východe slnka a 30 minút pred západom slnka.

- Stlačte tlačidlo menu pre zobrazenie menu

- Pomocou tlačidla pre podsvietenie a zmeny kanálu sa dostanete do menu pre nastavenie Offset

- Nastavte čas pomocou tlačidiel + a - , potvrďte tlačidlom OK

- Nastavenie prechodu času

- Stlačte tlačidlo menu pre zobrazenie menu

- Pomocou tlačidla pre podsvietenie a zmeny kanálu sa dostanete do menu pre nastavenie Su/Wi

- Nastavte región pre časový posun

- Ukazovanie času svitania a západu slnka

- Stlačte tlačidlo menu pre zobrazenie menu

- Pomocou tlačidla pre podsvietenie a zmeny kanálu sa dostanete na obrazok Deň, noc

- Potvrďte pomocou tlačidla OK

- Pomocou tlačidla MENU opustíte nastavenie

- Radio prímač (dostupné iba s pripojenou anténou)

- Po zapojení napájanie a pripojení antény sa zjaví jej symbol

- Ak blikajú vlny obrázku znamená to, že anténa príjma dáta

- Ak prebehne spracovanie dát, symbol antény svieti permanentne

- Anténa bude obnovovať, kontrolovať dáta, pripojenie každých 60 minút

- Režim permenentného zapnutia / vypnutia

- Použiteľné pre kanál 2

- Permanentné zapnutie

  - Dostante sa do nastavení 2 kanála

  - Podržte tlačidlo + na 2 sekundy

  - Na displeji sa Vám zobrazí nápis on

  - Po potvrdení bude kanál stále zapnutý

- Permanentné vypnutie

  - Dostante sa do nastavení 2 kanála

  - Podržte tlačidlo - na 2 sekundy

  - Na displeji sa Vám zobrazí nápis off

  - Po potvrdení bude kanál stále vypnutý

- Ručné zapnutie / vypnutie

- Použiteľné na kanál 2

- Po označení kanála stlačte tlačidlo + alebo – , pre okamžité prepnutie stavu

- Opustite menu pomocou tlačidla MENU

- Reset

- Reset1 – ostávajú predprogramované prepnutia

  - Stlačte naraz tlačidlá MENU, + a – , a spolu ich pustite

- Reset 2 – vymaže všetky nastavenia

  - Stlačte naraz tlačidlá MENU, + a - , pustite tlačidlo MENU a tlačidlá + a – držte ešte 2 sekundy

  - Na displejí sa zobrazí nápis TIME

  - Potvrďte tlačidlom OK

Kontrola vstupu

Kontrolný signál sa napája na kontrólny vstup (v schéme ozn. S). Spína manuálne výstupný kanál ak je to umožnené prístrojom.

Chybné zobrazenia

- Ak nastane chyba na displeji sa nič nezobrazuje, nebude vykonaný žiadny program

- Minútu po ručnom prepnutí displej nič neukazuje, program nebude vykonaný